ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТСЕКАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ОГ)

Основные преимущества:

- Рабочая жидкость: любая водомасляная эмульсия, разрешенная к применению в шахтных условиях, нефтяные масла, водные эмульсии на нефтяной основе.

- Рабочий интервал температур от -15оС до +75оС.

- Допустимое повышение давления рабочей жидкости до 48 МПа.

- Клапанная пара Седло-шарик изготавливаются из  материалов неподдающихся коррозии и окислению.

- Корпус отсекателя и рукоятка управления защищены защитно-декоративным покрытием неподдающимся коррозии.

- Легкость открывания и закрывания отсекателя.

- Легкость демонтажа и обслуживания.

- За счет конструкции достигнута гарантированная внутренняя и наружная герметичность в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и выполнении требований правильной эксплуатации.

- По требованию заказчика возможно изготовление отсекателей конфигурации «гнездо – гнездо»

| Название | Диаметр условного прохода, Ду (мм) | Номинальное рабочее давление, Мпа | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсекатель ОГ10.000 | 8 | 32 | 198х35х80 | 1,08 |
| Отсекатель ОГ12.000 | 12 | 32 | 200х35х80 | 1,4 |
| Отсекатель ОГ20.000 | 20 | 32 | 212х45х90 | 1,65 |
| Отсекатель ОГ25.000 | 25 | 32 | 230х55х100 | 2 |
| Отсекатель ОГ32.000 | 32 | 32 | 237,5х68х112,5 | 2,25 |
| Отсекатель ОГ40.000 | 40 | 32 | 245х72х124 | 3,0 |

# ОАО «Бердский электромеханический завод»

633190, Россия, Новосибирская обл.,   г. Бердск, ул. Зеленая роща,

Тел./факс (383) 328-30-10    E-mail: vshevin957@rambler.ru, http: // www.betro.ru